Требования к макетам для ШЕЛКОГРАФИИ:

- толщина линий и мелких элементов не менее 0,2 мм, при печати по впитывающим бумагам не менее 0,3 мм

- при печати вывороткой толщина линий и мелких элементов не менее 0,3 мм, при печати по впитывающим бумагам не менее 0,4 мм.

- минимальный размер шрифта не менее 5 pt, при шрифтах с засечкой 6 pt.

- размер отдельно расположенных мелких элементов должен быть не менее 1,5 х 1,5 мм;

- в случаях совмещения цветов должен быть выполнен треппинг 0,15 мм на пластике и 0,3 мм при печати на плёнке (при этом в местах пересечения красок цвет полосы перекрытия будет, скорее всего, отличаться от общего цвета верхней краски);

- при печати на тёмных изделиях светлыми красками в большинстве случаев необходимо предусмотреть наличие белой подложки.

- цвет утверждается только по шкале Pantone Solid Coated, в случае печати на цифровом либо трафаретном оборудовании допускается отклонение до +/-10% от исходного цвета.

- при печати по темным изделиям цветом Pantone допускается отклонение цвета +/- 15% от исходного цвета.

- в случае сложных работ- звоните!

Требования к макетам по ТАМПОПЕЧАТИ:

- Максимальный размер оттиска на плоских предметах - 40x55мм.

- Максимальный размер оттиска на ручках не более 0,7диаметра x 57мм., размеры изображения больше 57мм печатаются в 2 оттиска.

- Максимальный размер оттиска на кружках, стаканах 0,5диаметра х 55 мм.- допустимый технологический брак 1%.

Печать светлым по темному рассчитывается с учетом нанесения белой подложки, и расценивается как дополнительный цвет.

* Возможности воспроизведение цвета при тампонной печати отличаются от полиграфии, так как специальные краски для тампонной печати отличаются от стандартных цветов PANTONE даже при печати на мелованной бумаге. В случае выбора цвета по веерному каталогу Pantone Color Formula Guide предлагаем придерживаться следующих правил:

1) Выбирать цвет по каталогу базовых красок для тампопечати (без смешения).

2) При подборе цвета печати по веерному каталогу Pantone Color Formula Guide на белых поверхностях, из-за визуального контроля мы не гарантируем точного попадания в цвет (возможно отличие на несколько градаций).

3) При жестком требовании к подбору выбранного цвета в стоимость заказа включается стоимость подбора каждого цвета. Подобранный цвет утверждается заказчиком на производстве перед печатью тиража.

4) На любых цветных поверхностях возможно приближенное попадание в выбранный цвет только при дополнительной печати белой подложки (+ один цвет), если это технически выполнимо, кроме печати кроющими красками ( белая, черная, серебро, золото). При печати без белой подложки попадание в цвет по веерному каталогу Pantone Color Formula Guide не гарантируется.

Требования к макетам для изготовления КЛИШЕ:

1. Макет должен быть выполнен и предоставлен в векторном формате Adobe Illustrator 7.0-CS3 (расширение *.eps) или Corel Draw 9.0-X4 (расширение *.cdr). Вставки в файл растровых изображений (*.jpg, *.gif, *.psd, *.tif, *.bmp) не допускаются. 2. Любая текстовая информация должна быть переведена в контуры (кривые – outline/curves).

3. Размер шрифта (кегль) не менее 8 pt (высота - около 3 мм).

Рекомендуется использовать рубленные шрифты (без засечек), такие как Arial, Pragmatica, Helvetica.

4. Недопустимо утолщение шрифта за счет добавления обводки.

Пользуйтесь либо специальным начертанием (bold, demi, heavy, black), либо инструментом Contour (для CorelDraw), либо инструментом Outline Stroke (для Adobe Illustrator).

5. Все элементы макета должны представлять собой одну(!) замкнутую кривую.

Проверка: Выделите логотип, задайте заливку красного цвета. Если хоть один элемент исчез или появились лишние, значит кривых несколько  и их требуется объединить в одну кривую. В режиме просмотра Simple Wireframe (для CorelDraw) или Artwork (для Adobe Il)

6. Кривая не должна пересекать сама себя.

7. Различные кривые не должны пересекаться между собой.

8. Для макета в Corel Draw:

кривые не должны содержать двойные узлы (на экране выглядят как «банты»), которые возникают в результате наложения двух узлов. Исправляется удалением.

кривые не должны содержать круглые узлы (видны только, когда объект выделен инструментом «редактирование кривой»). Исправляется удалением.

9. Обводка у всех элементов должна отсутствовать (включая текст и линии), даже самые тонкие линии должны конвертироваться в замкнутые контуры. Проверка: выделите все элементы логотипа

10. Требование удобочитаемости и стойкости нанесения:

промежутки между темными областями изображения не менее 0,15 мм.

темные  области должны быть не менее 0,15 мм толщиной, иначе отсутствует гарантия, что фольга будет держаться на материале.

Проверка: нужно объекту задать обводку контрастного цвета шириной 0,15 мм и если края обводки соприкасаются – необходимо редактировать кривую.

Особые случаи

11. Нанесение фольгой на материал Софт требует зазора между темными областями 1 мм, так как на этом материале фольга имеет свойство растекаться

(Проверка: нужно объекту задать обводку контрастного цвета шириной 1 мм и если края обводки смыкаются – необходимо редактировать кривую).

12. При заказе на изготовление клише сложных рисунков (гербов, различных геральдических фигур, орлов, львов, орнаментов и т.п.) уточните стоимость клише у менеджера – так как в данном случае клише оценивается по сложности фигуры и по площади макета одновр

Если у Вас отсутствует возможность подготовки макета клише в соответствии техническим требованиям – обратитесь к Вашему менеджеру за дополнительной информацией о возможности оказания данной услуги в нашей компании и ее стоимости.

Рекомендации по выбору клише для тиснения

Изделия из жесткого пластика - магниевое клише толщиной 2- 4 мм.

Изделия из кожзаменителя - магниевое клише толщиной 4 - 7 мм.

Изделия из кожи - только латунное клише.